| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| 3. ΛΕΒΗΤΕΣ |
| ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Η ισχύς των λεβήτων που αναφέρεται είναι η ισχύς που μετρήθηκε κατά τις δοκιμές για λήψη του σήματος CE και έχει για μονάδα το KW. Η μονάδα αυτή είναι μικρότερη από την Kcal/h έτσι ένας λέβητας με ισχύ 100 KW π.χ. έχει ισχύ μόνον 86.000 Κcal/h. 2. Αναφέρεται ξεχωριστά ισχύς για καύση πετρελαίου η αερίου. Το σύνολο των Ελληνικών λεβήτων έχουν πιστοποιητικό μόνον για πετρέλαιο επειδή δεν λειτουργεί ακόμη εργαστήριο έλεγχου για αέρια. Συνιστάται εαν λέβητας με βεβαίωση ισχύος για πετρέλαιο αγοραστή για να συνεργασθεί με καυστήρα αερίου να εκλέγεται με ισχύ αυξημένη κατά 5-10% εάν είναι χυτοσίδηρος η 10-15% εάν είναι χαλύβδινος. Αντίθετα χυτοσιδερένιος λέβητας με πιστοποιητικά έλεγχου μόνον για αέριο είναι πολύ πιθανόν να είναι ακατάλληλος για πετρέλαιο λόγω αδυναμίας καλού καθαρισμού του. Συνιστάται να μην τοποθετούνται ποτέ με καυστήρα πετρελαίου. |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |
| 3.1 ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ |
| 1. | ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΥΡΚΑΛ ΝΑ » » » » » » » » » » | ΠΥΡΚΑΛ » » » » » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » » » » » | ΕΛ. ΝΗΟΓΝΟΜΩΝ » » » » » » » » » » | 0671 0672 0672A 0673 0674 0680 0680Α 0681 0681Α 0682 0683 | 29,4 40,7 53,5 64,0 75,6 106,4 127,9 162,8 201,5 255,8 310,5 | - - - - - - - - - - - | 9002 » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| 2. | ΛΕΒΗΤΑΣ PYRO-KAL » » » » | ΠΥΡΚΑΛ » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » | ΕΛ. ΝΗΟΓΝΟΜΩΝ » » » » | 16/20 25/30 40 50 55/65 | 26,1 35,5 44,9 59,5 81,4 | - - - - - | 9002 » » » » | - - - - - | - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

|  | ΛΕΒΗΤΑΣ PYRO-KAL » » | ΠΥΡΚΑΛ » » | ΕΛΛΑΔΑ » » | ΕΛ. ΝΗΟΓΝΟΜΩΝ » » | 75/95 105/125 145/165 | 113,6 145,7 194,2 | - - - | 9002 » » | - - - | - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | RAYON-STARK » » » » » » » » » » » | GALDA ΘΕΡΜΑΝΣΗ Α.Ε. » » » » » » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » » » » » » | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » » » » » » » » » » » | 40035 40046 40064 40082 40100 40120 40145 40175 40220 40270 40320 40385 | 35,4 46 64 77,1 100 120 147,5 175 222,7 270 320 385 | - - - - - - - - - - - - | 9002 » » » » » » » » » » » | 10 ΕΤΗ » » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - - |
| 4. | ΛΕΒΗΤΑΣ DOM (μονάδα) » | GALDA ΘΕΡΜΑΝΣΗ Α.Ε. » | ΕΛΛΑΔΑ » | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » | DOM 26 DOM 36 | 26,2 37 | - - | 9002 » | 1 ΕΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 5 ΕΤΗ ΛΕΒΗΤΑΣ » | - - |
| 5. | NIKOLSON » » » » » » | ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » | Ε.Μ.Π. » » » » » » | Ν 30 Ν 40 Ν 50 Ν 60 Ν 70 Ν 80 Ν 100 | 35 47 58 70 82 93 116 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

|  | NIKOLSON » » » » » » | ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » | Ε.Μ.Π. » » » » » » | Ν 120 Ν 150 Ν 180 Ν 200 Ν 250 Ν 300 Ν 350 | 140 175 209 233 291 349 407 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | GLOBAL » » » » » » » » » » » » | ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ » » » » » » » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » » » » » » » | Ε.Μ.Π. » » » » » » » » » » » » | GL 30 GL 40 GL 50 GL 60 GL 80 GL 100 GL 130 GL 150 GL 175 GL 200 GL 250 GL 300 GL 350 | 35,2 46,9 58,6 70,3 93,8 117,2 152,4 175,8 205,1 234,4 293 352 410 | - - - - - - - - - - - - - | ISO 9002 » » » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |
| 7. | ΛΕΒΗΤΕΣ ENERSAVE » » | ΘΕΡΜΟΣΤΑΛ ΑΕΒΕ » » | ΕΛΛΑΔΑ » » | ΤÜV - ΕΛΛΑΣ » » | ΕΝ 20 ΕΝ 30 ΕΝ 40 | 23 35 47 | - - - | ISO 9001 » » | 5 ΕΤΗ » » | - - - |
| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

|  | ΛΕΒΗΤΕΣ ENERSAVE » » » » » » » » » » » » » | ΘΕΡΜΟΣΤΑΛ ΑΕΒΕ » » » » » » » » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » » » » » » » » | ΤÜV - ΕΛΛΑΣ » » » » » » » » » » » » » | ΕΝ 50 ΕΝ 60 ΕΝ 70 ΕΝ 80 ΕΝ 100 ΕΝ 120 ΕΝ 140 ΕΝ 160 ΕΝ 180 ΕΝ 200 ΕΝ 230 ΕΝ 250 ΕΝ 280 ΕΝ 300 | 58 69 81 93 116 140 163 186 209 233 267 291 324 349 | - - - - - - - - - - - - - - | ISO 9001 » » » » » » » » » » » » » | 5 ΕΤΗ » » » » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ » » » » » » » » » | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΒΕ » » » » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » » » » | Ε.Μ.Π. » » » » » » » » » | FG 29 FG 41 FG 52 FG 64 FG 87 FG 105 FG 116 FG 134 FG 151 FG 185 | 29 41 52 64 87 105 116 134 151 185 | - - - - - - - - - - | ISO 9002 » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

|  | ΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ » » » » | ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΒΕ » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » | Ε.Μ.Π. » » » » | FG 198 FG 245 FG 291 FG 349 FG 405 | 198 245 291 349 405 | - - - - - | ISO 9002 » » » » | - - - - - | - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | ΛΕΒΗΤΕΣ KOMBI » » » » » » » » » » » » » » » » » » | ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕ » » » » » » » » » » » » » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » » » » » » » » » » » » » | Ε.Μ.Π. » » » » » » » » » » » » ΑΥΤΟΠΙΣΤΟ- ΠΟΙHΣΗ C3T » » » » » | ΜΒ 25 ΜΒ 35 ΜΒ 45 ΜΒ 60 ΜΒ 80 ΤΒ 100 ΤΒ 125 ΤΒ 150 ΤΒ 175 ΤΒ 200 ΤΒ 250 ΤΒ 300 ΤΒ 350 PRB 20 PRB 30 PRB 40 PRB 50 PRB 65 PRB 75 | 23,6 36 47 62 83,4 105 130 159 190 220 272 330 385 23 34 41,5 53 71 82 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ISO 9002 » » » » » » » » » » » » » » » » » » | 10 ΕΤΗ » » » » » » » » » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

|  | ΛΕΒΗΤΕΣ KOMBI » » » » » » » | ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕ » » » » » » » | ΕΛΛΑΔΑ » » » » » » » | Ε.Μ.Π. » » » » » » » | PRB 90 PRB 110 SB 20 SB 30 SB 40 KT 25 KT 35 KT 45 | 98 115 22 33 43 25 36 48 | - - - - - - - - | ISO 9002 » » » » » » » | 10 ΕΤΗ » » » » » » » | - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2 ΛΕΒΗΤΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΕΝΙΟΙ

| 1. | ΛΕΒΗΤΕΣ EUROLINE » » » » » » » » » | INTERCAL » » » » » » » » » | ΓΕΡΜΑΝΙΑ » » » » » » » » » | ΤÜV » » » » » » » » » | Ε 18 Ε 24 Ε 28 Ε 32 Ε 37 Ε 42 Ε 48 Ε 53 Ε 58 Ε 65 | 21 26 30 34 39 44 49 56 61 71 | 21 26 30 34 39 44 49 56 61 71 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | VORMANN » » | HARZ/ΗΛΙΟΑΚΜΗ » » | ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΕΛΛΑΣ » » | ΕΜΠ. » » | HARZ 13/2 HARZ 13/2 HARZ 13/4 | 41,6 71,1 84,4 | - - - | ΗΑΡΖ ISO 9001 » » | - - - | - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

| 3. | SAVIO » » » » » » » » » | BIASI » » » » » » » » » | ΙΤΑΛΙΑ » » » » » » » » » | GAS - TEC » » » » » » » » » | B 20/3 B 20/4 B 20/5 B 20/6 B 20/7 B 20/8 B 30/2 B 30/3 B 30/4 B 30/5 | - - - - - - - - - - | 22,8 30,4 38,6 48,8 59,2 68,5 20,1 28,7 37,4 43,8 | ISO 9002 » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | VASCO – RADOX » » » » » » » » » » » » » | PENSOTTI » » » » » » » » » » » » » | ΙΤΑΛΙΑ » » » » » » » » » » » » » | M. MASINI » » » » » » » » » » » » » | 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.6 4.7 4.8 4.9 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 | - - - - - - - - - - - - - - | 19,9 29,5 39 48,5 58,1 68 80,7 93,2 105,8 131,9 150,1 168,3 186,5 204,7 | ISO 9002 » » » » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ ΚW ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | ΙΣΧΥΣ KW ΑΕΡΙΟ | ISO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΤΗ - ΠΟΣΟ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΟΣΟ |

|  | VASCO – RADOX » » | PENSOTTI » » | ΙΤΑΛΙΑ » » | M. MASINI » » | 5.13 5.14 5.15 | - - - | 222,9 241,1 259,3 | ISO 9002 » » | - - - | - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | SIME » » » » » » » » » » » » » » » » » | SIME » » » » » » » » » » » » » » » » » | ΙΤΑΛΙΑ » » » » » » » » » » » » » » » » » | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » » » » » » » » » » » » » » » » » | RONDO - 3 RONDO - 4 RONDO - 5 RONDO - 6 RONDO - 7 RX 19 RX 26 RX 37 RX 48 RX 55 ARB 4 ARB5 20/65 IONO 26/80 IONO 35/80 IONO SOLO 20 SOLO 30 SOLO 40 | 23,5 31,3 40,0 48,1 49,5 - - - - - 29,4 40,0 - - - 18,9 29,4 40,0 | - - - - - 22 30,5 39,1 48,8 | ISO 9001 » » » » » » » » 60,7 - - 22 34,8 37,2 - - - | 3 ETH - - - - - - - - - - - - - - - - - | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ GENERAL - - - - - - - - - - - - - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| 4. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ |
| Κατά την εν ισχύει προδιαγραφή ΕΝ 442 προβλέπεται ειδικός τρόπος έλεγχου της θερμαντικής ισχύος των σωμάτων, πιο αυστηρός. Έτσι τα θερμαντικά σώματα αποδίδουν λιγότερα W απ' ότι εφέροντο ότι ταπέδιδαν μετρημένα με παλαιότερες εθνικές προδιαγραφές (DIN κ.λ.π.) Η θερμαντική ισχύς κατά ΕΝ 442 αναφέρεται σε W Προσοχή 1000 W = 860 Kcal/h μην μπερδέψετε δε τις δυο μονάδες. Επίσης η βασική θερμαντική ισχύς αναφέρεται σε ΔΤ 50 Κ δηλαδή θερμοκρασία νερού 75/65ο C και περιβάλλον 20ο C. Στην Ελλάδα όλοι οι έμποροι αναφέρουν ισχύ για ΔΤ 60 Κ και ΔΤ 65 Κ (θερμοκρασία νερού 90/70 η 90/80ο C) πράγμα αδύνατο. Έτσι αναφέρουν ισχείς πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Στους πίνακες μας αναφέρεται η ισχύς ορισμένων μόνον τύπων σωμάτων σε W για ΔΤ 50 Κ. Δυστυχώς υπάρχουν χιλιάδες τύποι που δεν μπορούν να περιληφθούν όλες. Σε κάθε απορία σας αποτανθείτε σε εμάς και θα σας δώσουμε στοιχεία για τις πραγματικές ισχείς. |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ W ΑΝΑ Μ ΜΗΚΟΥΣ | ΚΑΤΟΧΗ ISO ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΕΓΓΥΗΣΗ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

| 1. | RADIK KLASIK, VK,VKU, VKL » » » » » » » » RADIK VKM » » | KORADO » » » » » » » » » » » | ΤΣΕΧΙΑ » » » » » » » » » » » | DIN » » » » » » » » » » » | 11/300 11/600 11/900 22/300 22/600 22/900 33/300 33/600 33/900 11/900 22/900 33/900 | 549 1002 1349 966 1679 2313 1379 2406 3328 1432 2335 3286 | ISO 9001 » » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ORNIS II » » » » | VOGEL & NOOT » » » » | ΑΥΣΤΡΙΑ » » » » | WSP » » » » | F10V 300 F10V 900 F11V 300 F11V 900 F11KV 300 | 348 878 579 1345 565 | ISO 9001 » » » » | - - - - - | - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ W ΑΝΑ Μ ΜΗΚΟΥΣ | ΚΑΤΟΧΗ ISO ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΕΓΓΥΗΣΗ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

|  | ORNIS II » » » » » » » » | VOGEL & NOOT » » » » » » » » | ΑΥΣΤΡΙΑ » » » » » » » » | WSP » » » » » » » » | F11KV 900 F20KV 300 F20KV 900 F21KV 300 F21KV 900 F22KV 300 F22KV 900 F33KV 300 F33KV 900 | 1327 591 1419 838 1922 1095 2431 1561 3400 | ISO 9001 » » » » » » » » | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | SAVIO - BTA » » » » » » » » | BIASI » » » » » » » » | ΙΤΑΛΙΑ » » » » » » » » | RAL » » » » » » » » | 11/300 11/600 11/900 22/300 22/600 22/900 33/300 33/600 33/900 | 545 989 1377 1021 1861 2541 1422 2547 3413 | ISO 9002 » » » » » » » » | 5 ΕΤΗ » » » » » » » » | - - - - - - - - - |
| 4. | GLOBAL » » » » » | FARDELLI OTTORINO » » » » » | ΙΤΑΛΙΑ » » » » » | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » » » » » | 800/80 700/80 600/80 500/80 350/80 350/80/D | 183 166 145 126 97 157 | ISO 9002 » » » » » | - - - - - - | - - - - - - |
| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ W ΑΝΑ Μ ΜΗΚΟΥΣ | ΚΑΤΟΧΗ ISO ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΕΓΓΥΗΣΗ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

|  | GLOBAL | FARDELLI OTTORINO | ΙΤΑΛΙΑ | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | 200/80/D | 103 | ISO 9002 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. | DIANORM » » » » » | DIANORM » » » » » | ΓΕΡΜΑΝΙΑ » » » » » | RAL - WSP » » » » » | 11 – 600 11 – 900 22 – 600 22 – 900 33 – 600 33 - 900 | 1051 1444 1746 2337 2471 3338 | ISO 9002 » » » » » | - - - - - - | - - - - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ W ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΚΑΤΟΧΗ ISO ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΕΓΓΥΗΣΗ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | VASCO Διακοσμητικά σώματα » » » » » » » » » » » | VASCO » » » » » » » » » » » | ΒΕΛΓΙΟ » » » » » » » » » » » | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » » » » » » » » » » » | HDM/HDRM 17/500/690 17/900/690 27/500/1122 27/900/1122 33/500/1338 33/900/1338 42/500/1734 42/900/1734 VRV2 MINI 20/480/1000 30/720/1000 | - 376 652 593 1028 701 1216 900 1561 - 914 1370 | ISO 9001 » » » » » » » » » » » | 10 ΕΤΗ » » » » » » » » » » » | - - - - - - - - - - - - |

| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- |
| Α/Α ΥΛΙΚΟΥ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ W ΑΝΑ Μ ΜΗΚΟΥΣ | ΚΑΤΟΧΗ ISO ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΕΓΓΥΗΣΗ | ΑΣΦΑΛΙΣΗ |

| 7. | DELONGI » » » » » » » » » » » | RADEL » » » » » » » » » » » | ΙΤΑΛΙΑ » » » » » » » » » » » | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » » » » » » » » » » » | 11Κ 600 11Κ 900 22Κ 600 22Κ 900 33Κ 600 33Κ 900 DOLCE VITA LINEA 0850 1250 1850 PARENTESI 0850 1250 1850 | 984 1428 1756 2423 2510 3266 ΙΣΧΥΣ W/TEM. 402 612 921 ΙΣΧΥΣ W/TEM. 416 669 996 | ISO 9001 » » » » » » » » » » » | 5 ΕΤΗ » » » » » » » » » » » | ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ GERLING » » » » » » » » » » » |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FONDITAL » » » » » » » » | FONDITAL » » » » » » » » | ΙΤΑΛΙΑ » » » » » » » » | ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ » » » » » » » » | BLITZ 97600 SCIROCCO 97600 MASTER 97600 SAHARA 97600 SAHARA 97600/80 CALIDOR 97600 CALIDOR 97/80 600 NEW GARDA 100 CALENS 100 | 147 147 148 150 135 148 133 196 98 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - |